CONFIGURAZIONI GEOMETRICHE EMETTITORE-BASE

Configurazioni interdigitate

La tecnica fotolitografica permette di realizzare aree di emettitore e di base di qualsiasi forma e dimensione. La geometria di queste zone viene scelta in base ai parametri che si vogliono ottimizzare.

Le forme circolare ed anulare rispettivamente per l'emettitore e per la base sono state introdotte per ottenere un basso rumore, un elevato guadagno di corrente con bassi valori di corrente di collettore e bassi di corrente di dispersione alle diverse applicazioni.

La forma concentrica dei transistori planari epitassiali viene impiegata per i tipi che lavorano lino a potenze dell'ordine di 0,5 W o poco più.

La tecnica planare permette infatti di variare liberamente la forma delle regioni diffuse in modo da adeguare le prestazioni dei dispositivi alle diverse applicazioni.

Riportiamo alcune geometrie presentate dalla National Semiconductor relative a diversi tipi di transistori di piccolo segnale. Ogni configurazione è contrassegnata con il numero di processo che identifica i tipi di transistori realizzati con esso. Le dimensioni tra parentesi sono in millimetri. Il processo 20 è completato con un drogaggio supplementare in oro per diminuire i tempi di commutazione (gold Killing ).

Fig.22  -  Configurazioni delle geometrie emettitore base  della  National Semiconductor

Fig.22  -  Configurazioni delle geometrie emettitore base  della  National Semiconductor

Fig. 22  -  Configurazioni delle geometrie emettitore base della National Semiconductor

Le dimensioni tra parentesi sono in millimetri , le altre in pollici ( inches ) . In alcuni casi

Viene  fatto  riferimento ad  un  processo  complementare  che  realizza lo stesso  BJT  in

Configurazione PNP

Al fine di aumentare ulteriormente la corrente disponibile e la massima frequenza di lavoro, sono state adottate, per le regioni diffuse, le geometrie interdigitate, due delle quali sono indicate in fig. 23.

Fig. 23  - Strutture interdigitate di transistori planari epitassiali

La tecnica planare permette infatti di variare liberamente la forma delle regioni diffuse in modo da adeguare le prestazioni dei dispositivi alle diverse applicazioni.

Le geometrie interdigitate permettono di ottenere un aumento del rapporto fra la lunghezza periferica e l'area dell'emettitore che consente di migliorare le caratteristiche del transistore per elevate correnti, mantenendo bassa la resistenza della regione di base con conseguente alto valore della massima frequenza di lavoro.

Infatti è stato rilevato che la corrente di emettitore è proporzionale al perimetro dell'emettitore e la massima frequenza di lavoro del transistore è inversamente proporzionale all'area dell'emettitore.

La configurazione geometrica del processo 46 della National Semiconductor (fig. 24) molto simile a quella di fig. 23a, rappresenta la tipica geometria dei transistori per alta frequenza del tipo BF194 o BF494, BF195 o BF495.

Fig. 24 -  Configurazione geometrica realizzata con il processo 46 dalla  National Semiconductor

Le dimensioni tra parentesi sono in mm .

L'emettitore a forma di U è circondato dal contatto di base a forma di E: l'emettitore e la base trovandosi per un lungo tratto l'uno accanto all'altro, permettono di realizzare una resistenza interna di base di valore molto basso. Per aumentare ulteriormente il rapporto lunghezza periferica/area, le dimensioni dell'emettitore vengono ridotte e per ottenere le desiderate correnti si costruiscono transistori di tipo speciale detti overlay ad emettitori multipli, che hanno cioè, più emettitori connessi in parallelo.

Le zone di base e di collettore rimangono invece compatte. Le capacità di uscita e d'ingresso sono più basse. Le strutture overlay interessano più diffusamente i transistori di potenza.

Un'altra configurazione planare epitassiale è quella cosiddetta stella o a fiocco di neve (snowflake).

In fig. 25 è mostrata una microfotografia della geometria, insieme alla sezione del transistore NPN al silicio planare epitassiale a stella della Motorola. Anche per questo tipo di geometria si ottiene un elevato rapporto perimetro-area.

In fig. 26 è rappresentata la microfotografia dei transistori planari epitassiali snowflake.